Szerelési és használati utasítás

Landmann grill No. 0630

Általános tudnivalók:

Olvassa el gondosan a tájékoztatót, és kövesse a biztonsági előírásokat. Hagyjon elegendő időt az összeszerelésre és teremtsen egy 2-3 m²-es szabad területet. Helyezze el a tartozékokat és a szükséges szerszámokat karnyújtásnyi távolságon belülre.

Ügyeljen arra, hogy a csavarokat először csak lazán húzza meg. Csak a teljes összeszerelés után húzza meg a csavarokat erősen. Ellenkező esetben nemkívánatos feszülések jelentkezhetnek.

Részei:

A) 1 db grillrács				G) 2 db hordozófogantyú

B) 2 db tartófogantyú				H) 1 db grillüst – alsó rész

C) 3 db rácstartó 				I)  1 db lábazat

D) 1 db grillüst – felső rész			J)  1 db levegőszabályozó kerettel

E) 1 db szénrács 				K) 1 db csavarkészlet

F) 1 db grillüst

Szerelés előkészítése:

A fenti lista alapján ellenőrizze, hogy minden tartozék rendelkezésre áll-e. Készítse elő a tartozékokat és a következő szerszámokat: csillag-, vagy franciakulcs (8 mm) és egy csillagcsavarhúzó.

Összeszerelési útmutató:

1.:	A lábazatot (I) erõsítsük rá a Grillüst alsórészre (H) az M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal, úgy hogy a csavarok a készülék belseje felé nézzenek.

2.:	A grillüst alsórész (H) nyílásába helyezzük bele a Levegõszabályozót (J) az M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal

3.:	A fogantyúkat (G) a Grillüst középrésszel (F) két M5 x 15-ös csavarral és anyákkal.

4.:	Helyezze a Grillüst középrészt (F) az alsó részre (H) M5 x 20-as csavarokkal és anyákkal.

5.:	Helyezze a Grillüst felsõrészt (E) a közép részre (F) M5 x 20-as csavarokkal és anyákkal.

6.:	A Grillüst felsõ részre (E) csavarozza fel a Rostélytartókat (D) az  M5 x 15-ös csavarokkal és anyákkal.

7.:	Helyezze a Szénrácsot (C) a Grillüst felsõ részre (E).

8.:	A Grillrostélyra (A) csavarozza rá a Grillrostély fogantyúkat (B) az  M5 x 15-ös csavarokkal.

Hogyan kell a faszenet meggyújtani?

1./ A faszenet piramis formában tesszük a tűztérbe

2./ A faszénhalom 4 sarkába néhány faszéndarab alá helyezzen gyújtókockát

3./ A gyújtókockát meggyújtjuk

4./ Kb. 20 perc múlva, amikor a faszénen fehér hamu jelenik meg, megfelelő a faszén

a sütéshez, ekkor terítse el a tűztérben

5./ zsírozza be a sütőrostot (pl. egy darab szalonnával ) és helyezze a tűztér felé

# Figyelem!

Semmi esetre se használjon a begyújtáshoz ill. újragyújtáshoz spirituszt, benzint vagy hasonló veszélyes folyadékot! A grillsütőt mindig sima, vízszintes felületen használja! Grillezéshez használjon grillkesztyűt, adott esetben grillfogót. Használat közben a grill helyzetét ne változtassa! A grillt működtetés közben ne hagyja magára, tartsa távol tőle a gyermekeket és házi állatokat. Tisztítás előtt várja meg, amíg a grill teljesen kihűl.

LANDMANN-PEIGA HUNGÁRIA Kft.

H-2220 Vecsés, Almáskert u. 4.

Tel.: 06 29 555 070

Fax: 06 29 555 078

e-mail: infohun@landmann-peiga.de

Web:    www.landmann.com