LANDMANN 32431 TÍPUSÚ GÁZSÜTŐ

Mielőtt üzembe helyezné ezt a Landmann készüléket, kérjük gondosan olvassa el ezt az összeszerelési és kezelési útmutatót!

Tartalom:

- Műszaki adatok

- Működés

- Összeszerelési útmutató

- A készülék felállítása

- A gázpalack csatlakoztatása

- A gázpalack tárolása

- Használati útmutató

- Tisztítás és karbantartás

- Üzemzavar

- Garancia

Figyelem:

A készülék csak szabadban használható!

A készülék üzem közben nem szállítható!

Használat után zárja el a gázcsapot!

Vigyázat, a készülék néhány része különösen forró lehet, ezért kisgyereket ne engedjen a közelébe!

A készüléken végzett bármely átalakítás veszélyes, tilos és a garancia elvesztését eredményezi!

A gázcsövet jó erősen rögzítse, és ellenőrizze a rendszer tömörségét még a begyújtás előtt!

Vigyázat:

Semmi esetre se használjon a begyújtáshoz ill. újragyújtáshoz spirituszt, benzint vagy hasonló veszélyes folyadékot!

- Műszaki adatok

Gázfajta:			folyékony propán/bután

Gázpalack:			camping-gázpalack, 3-5-11 kg

Csatlakozási nyomás:		50 mbar	Kelet/EU		28-30/37 mbar, 28-30 mbar

Csatlakozási érték:		580 g/h

Hőteljesítmény:		12KW

Összsúly:			kb. 19 kg

Teljes méret:			64 x 53 x 27 cm

Munkafelület:			kb. 63 x 53 cm

Égőfej:				többszörösen szabályozható 3db égőfej

Begyújtás:			Piezo-gyújtórendszer

Egy 5 kg-os gázpalack kb. 5-6 órára elegendő maximális teljesítmény mellett, de ez nagyban függ a működési feltételektől is.

A LANDMANN-grillsütők kiváló minőségű termékek, amelyek megfelelnek a német és az európai biztonsági előírásoknak. E termékünket a Német Gáz- és Vízszerelők Egyesülete elismerte és engedélyezte a CE – 0085-ös számon.

- Működés

Gombnyomásra egy gyújtórendszer hozza működésbe a szabályozható gázégőt, amely a felhasználás módjától függően felforrósítja a fölé helyezett serpenyőt – amelybe vizet ill. olajat kell tölteni – vagy megsüti a grillrácsra helyezett húst.

Az előkészületi idő minimális, a készülék bármikor használatba vehető.

- Összeszerelési útmutató

A készüléket teljesen összeszerelt állapotban forgalmazzuk. A gázpalack bekötéséhez használt kulcson kívül nincs szüksége egyéb szerszámra.

A készülék kisebb műszaki módosításainak jogát fenntartjuk.

# A képeket lásd az idegen nyelvű útmutató 5. és 6. oldalán!

- A készülék felállítása

A készüléket vízszintes, szilárd, egyenletes és nem éghető felületen, szélvédett helyen állítsa fel!

Figyeljen oda arra, hogy kellő biztonsági távolságot (>1m) tartson az éghető anyagoktól. A fal és a készülék között hagyjon legalább 25 cm távolságot! A gázpalackot óvja a közvetlen napsütéstől és tartsa kellő távolságban az egyéb hőforrásoktól (max 50 (C)!

Használat közben a készülék helyzetét ne változtassa, és ne hagyja azt felügyelet nélkül!

A gázpalackot úgy helyezze a készülék mellé, hogy a gázcső ne törjön ill. csavarodjon meg, ne feszüljön, és ne érintkezzen a készülék forró részeivel!

A gázpalackot tilos közvetlenül a sütő alá helyezni!

- A gázpalack csatlakoztatása

A gázpalack csatlakoztatásához a következőkre van szüksége:

- Egy a kereskedelmi forgalomban szokásos, 3-5-11 kg töltősúlyú camping-gázpalackra, pl. szürke camping- propángázpalackra, amelyet a legtöbb gáz-cseretelepen megvásárolhat, újratölthet.

- Egy gázcsőre, amely elég hosszú ahhoz, hogy zavartalanul végezhesse a szerelést. Ez része a készüléknek, amelyhez már csatlakoztattuk is. A lukacsos, vagy sérült gázcsövet azonnal ki kell cserélni!

- Szivárgáskereső anyagra, pl. szappanos vízre.

Csatlakoztatáskor az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze a tömítőgyűrű meglétét és kifogástalan állapotát! (Ezt minden palackcserénél tegye meg!) Ne használjon további tömítést!

- A nyomáscsökkentő balmenetes csatlakozóját kézzel hajtsa a gázpalack csőcsatlakozására! Ne használjon durva szerszámot, mert megsértheti a gázszelep tömítését, ami balesethez vezethet!

- A gázcsövet jó erősen rögzítse bilinccsel a nyomáscsökkentő kimeneti végéhez, ha ez még nem történt meg!

Amennyiben készülékéhez olyan gázcsövet kapott, melynek mindkét végen hollandi anya található és a csomagban lévő nyomáscsökkentőre ez nem rögzíthető, a következőképpen kell eljárnia:

- vágja le az egyik hollandi-csatlakozót a cső egyik végéről

- a tömlő hollandi nélküli végét melegítse fel forró víz vagy egy hajszárító segítségével

- a felmelegítéstől fellágyult tömlőt húzza rá a nyomáscsökkentő csonkjára és rögzítse azt  egy tömlőszorító bilinccsel.

- Amennyiben az összeszereléssel kapcsolatban kérdése lenne, hivja Service-Hotline telefonunkat munkanapokon 13 és 16 óra között a 06 23/ 511-602-es telefonszámon.

- Üzemi nyomás alatt ellenőrizze a szivárgást minden csatlakozási ponton arra megfelelő anyaggal! Nincs szivárgás, ha a folyamat közben nem alakulnak ki buborékok. A szivárgás ellenőrzése nyílt lánggal tilos! Ha a gázcső vagy annak borítása sérült, feltétlenül cserélje ki!

- Szivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalackot, és szüntesse meg a szivárgás okát, esetleg cserélje ki a hibás alkatrészeket, vagy forduljon a szervizhez!

- A gázpalack tárolása

A gázpalackot tilos épületek pincéjében, lépcsőházában, folyosóján, átjáróján, vagy azok közvetlen közelében tárolni! A szelepekre tegyen védősapkát és lezáró anyát!

A gázpalackokat (az üreseket is) álló helyzetben kell tárolni! Használat előtt, különösen hosszabb állásidő után, ellenőrizze a gáztovábbító alkatrészeket, hogy nem tömődtek-e el (pl. rovarok, pókok által)! Az eldugult gázcsőben visszacsaphat a láng.

- Használati útmutató

Csak azután vegye használatba új LANDMANN-készülékét, ha meggyőződött arról, hogy a gáz sehol sem szivárog!

Begyújtás közben soha ne hajoljon a sütőfelület fölé! Biztonságos begyújtás érdekében a következőképpen járjon el:

- A gázszállító részeket jó erősen rögzítse egymáshoz!

- Nyissa ki a gázcsapot!

- A baloldali szabályzót fordítsa el 90(-ot balra (9 óra), tartsa benyomva, és többször nyomja meg a gyújtógombot!

- Ha a baloldali láng ég, nyomja be a középső szabályzót és fordítsa a kívánt állásba. A láng ekkor a baloldalról átterjed a középső részre. Ezután ismételje ezt meg a jobboldali szabályzóval!

- Ha nem sikerül a begyújtás, a szabályzót állítsa vissza a kiinduló helyzetbe (12 óra), majd kb. 3 perc múlva ismételje meg a folyamatot!

- A szabályzókat állítsa be a kívánt hőteljesítményre!

- A sütés befejeztével zárja el a gázcsapot, és a szabályzót állítsa vissza a kiinduló helyzetbe!

További tudnivalók:

  - Első használat előtt a serpenyőt alaposan mossa át mosószeres vízben, ugyanis az rozsdásodás ellen kezelésben részesült.

  - A középső és a jobboldali égőt csak akkor tudja meggyújtani, ha az azoktól balra elhelyezkedő égők is égnek.

  - A készüléket elő kell melegíteni. Első használatbavételt megelőzően ez kb. 20 percig tart.

  - Viseljen megfelelő védőeszközt, pl. védőkesztyűt!

  - A rostélyt kenje be vékonyan étkezési olajjal a használat után is.

  - Ha serpenyőt használ, feltétlenül távolítsa el a grillrostélyt, a lángfedőt valamint a zsírtálcát! Ellenkező esetben a gázszállító alkatrészek meghibásodhatnak a felgyülemlett hő következtében.

  - A grillrostélyt ne fedje be fóliával, mert felgyülemlik a hő.

  - Grillezés közben mindig használja a lángfedőt és a zsírtálcát, különben meghibásodhat az égő.

  - A serpenyőt zsírozza be használat után (is), hogy elkerülje a rozsdásodást!

- Tisztítás és karbantartás

A LANDMANN-készülékek könnyen tisztíthatóak és nem igényelnek különösebb karbantartást. Sütés után a rostélyt, a serpenyőt és a zsírtálcát azonban mosószeres vízzel és LANDMANN grillkefével tisztítsa meg.

A gázvezető alkatrészek tisztítását és karbantartását bízza szakemberre!

- Üzemzavar

Ha a minőségi anyagok használata ellenére működési hiba lépne fel,

a gáztechnikai alkatrészeken ne végezzen önállóan javításokat, forduljon szakszervizhez!

Az alábbi táblázat segítségével a legtöbb esetben kisebb hibákat Ön is megszüntethet.

| Hiba | Ellenőrizze | Elhárítás |
| --- | --- | --- |
| Gázszag van! | Ellenőrizze a gázpalack tömítését! Minden gázvezető alkatrészt ellenőrizzen szivárgáskereső anyaggal! | Ha hibás, cserélje ki! A laza csatlakoztatásokat húzza meg! |
| A láng nem gyullad meg! | Van gáz a palackban? Nyitva van a gázcsap? Helyesen van csatlakoztatva az égőfej? Helyesen van csatlakoztatva a gyújtórendszer? | Cserélje ki a palackot! Nyissa ki a szelepet! Illessze az égőfejet a helyére az útmutató szerint! Csatlakoztassa a gyújtórendszert az útmutató szerint! |
| Nincs elég meleg a készülékben! | Kellőképpen előmelegítette a sütőt? Mindenhol ég egyenletesen a láng? Minden égőt begyújtott? | Legalább 5-10 percig melegítse elő! Ha nem, tisztítsa ki az égőfejet! Gyújtsa be a többi égőt is! |
| Visszacsap a láng! Ritka esetben egészen a égőcsőig is visszacsaphat | Pukkanó hang hallatszik. | Azonnal zárja el a gázcsapot, várjon 1 percet és indítsa újra a készüléket! Ha ismét megismétlődik, tisztítsa ki az égőfejet és –csövet! |

- Garancia

LANDMANN-grillkészülékünkre a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállalunk. A garancia kiterjed a hibás megmunkálásra, hibás alkatrészekre és ezen alkatrészek cseréjére. Szállítási, szerelési és egyéb költségek nem képezik részét a garanciának. A garancia érvényét veszti, ha a meghibásodás nem megfelelő használatból ered, vagy ha a készüléken bárminemű átalakítás történt.

Forgalmazza:

Landmann Hungária Kft.

2220 Vecsés Almáskert utca 4.

Tel.: 06-29-555-070

Fax.:06-29-555-078

infohun@landmann.de

www.landmann.hu